## Slide 1: Představení společnosti a technologie
WWW.YATUN.CZ
Notes: Až 75 % teplé vody zdarma ze soláru
USD kWh
Sunamp CZ 3074 12,00 256 USD/kWh 5892 Kč/kWh
Tesla PowerWall 6500 13,5 11074 USD/kWh 11074 Kč/kWh
KiloVault 4995 7,5 15318 USD/kWh 15318 Kč/kWh
On average the solar PV generates 2500 kWh per year, of which about 1000 kWh directly reduces electricity bills by around £150 per home per year.
The SunampPV heat battery, installed in these homes is proving it can more than double the self-consumption of solar electricity via the heat batteries, dramatically reducing the amount of gas or electricity used to make hot water.
Demo u Andyho
http://wattson.energyhive.com/dashboard/AndyT
RAL Certification provides an audited test for long term performance of PCM.
Sunamp’s award follows a rigorous test programme, which involved heating and cooling the batteries for 10,000 cycles to demonstrate the material’s performance levels and working life.
Sunamp’s own laboratory testing of UniQ batteries has so far reached 40,000 cycles, the equivalent of fifty years full use, with minimum signs of PCM degradation.
In an interview with pv magazine, John Powers, CEO of software startup Extensible Energy said, “Batteries are great. Utilities are deploying batteries on the grid.
But a 20 kw-hr battery in a commercial building is large, complicated and requires fire suppression. The installed cost is many times the cost of the battery itself.”
Panasonic: ‘Eventually solar-plus-storage will be like air conditioning or HVAC’ but for now it’s an ’emotional sale’
“Brand is powerful — after a house and a car, a PV/storage system worth tens of thousands of dollars is one of the larger purchases a family will make.”
FEBRUARY 27, 2020
KiloVault’s 7.5-kW-hr wall-mount energy storage unit for residential and commercial applications is based on a lithium iron phosphate (LiFePO4) battery chemistry. The 7.5 kw-hr unit sells for $4,995 at the Alternative Energy Store and weighs 207 pounds.
2019 Tesla lists the Powerwall at a cost of $6,500 alone, and puts supporting hardware costs at $1,100, bringing the price of just the Powerwall and its associated components to $7,600 before installation.
As a rough estimate, you can expect the Tesla Powerwall to cost between $9,600 and $15,600 for a full system installation. That number includes the battery, an inverter, various other equipment costs, and estimated installation costs.
A key feature of Panasonic’s Evervolt energy stoarge system (which we covered recently) is its scalability. It can be sized anywhere from 5.7 kWh, all the way to 102 kWh.
The average U.S. home uses about 30 kWh/day.
Tesla Powerwall boasts a maximum power rating of 5.0 kW to go along with 13.5 kWh of usable capacity.
The Tesla Powerwall boasts a depth of discharge of 100 percent, reflective of its remarkably safe and advanced NMC battery chemistry.
The Tesla Powerwall has a high roundtrip efficiency of 90 percent;for every 10 kilowatt-hours (kWh) put into the battery, you’ll receive 9 kWh of output.
Tesla Powerwall warranty coverage Warranty period: 10 years Guaranteed end of warranty capacity: 70%

## Slide 2: Klíčové charakteristiky technologie Sunamp
Tepelné baterie Sunamp jsou světově nejefektivnějším způsobem ukládání tepelné energie
  S výhodou nahrazují zásobníky teplé vody (43 – 107 mil ohřevů vody prodáno celosvětově za rok, trh velikosti cca 50 mld USD )
  Výkonově nadřazující parametry (kompaktnost, energetická hustota, účinnost, průtok, výkon, spolehlivost, bezpečnost, hmotnost)
  Od zahájení výroby přibližně cenově ekvivalentní zásobníkům teplé vody, od 2019 + získání a zvyšování cenové výhody
  Doplňkový produkt k systémům topení a vzduchotechniky, elektrickým bateriím, MaR, obnovitelným zdrojům a nespolehlivým sítím
  Jedinečné použití v oblasti vysokých teplot, chlazení a automobilovém průmyslu

## Slide 3: Klíčové charakteristiky technologie Sunamp
36 udělených patentů, 62 zažádáno – materiály, tepelné baterie, systém a aplikace
Ověřená technologie >6 let nasazení v budovách; tisíce systémů s instalovanými tepelnými bateriemi; velmi spolehlivé
Továrna Sunamp zahajuje výrobu 3 tí generace tepelných baterií

## Slide 4: Klíčové charakteristiky technologie Sunamp
Sunamp Ltd
Edinburgh
HQ & Factory
Sunamp Switzerland GmbH
Zurich
Pokročilý systém ukládání energie
Založeno 2005 v Edinburku
Výzkumné a vývojové partnerství s univerzitou v Edinburku
Výroba a výzkum ve Velké Británii
Produkty sériově vyráběny
> 50 zaměstnanců
> 2500 domů vybaveno:
  >800 sociální bydlení
  >700 prostřednictvím OEM partnerů
  Stovky dalších přímých zákazníků a přes prodejce
Továrna s kapacitou dimenzovanou na 20 000 ks ročně
Dva OEM partneři pro globální trhy
Notes: 950 so far 2019 (to 23/6/19)

## Slide 5: Příležitosti v teple
17.5%
Elektřina
27.5%
Doprava
Ostatní 9%
46%
Teplo
Zdroj - dokument:
Heating without global warming,
IEA, 2014.
Světová spotřeba energie
x2.5
Topení
Teplá voda
Teplo pro průmyslové procesy
Chlazení
Ukládání elektřiny:
  ✗ Přeinvestováno
  ✗ Přeplněný zájemci
  ✗ Vysoké vstupní náklady
  ✗ Složité suroviny a materiály
Ukládání tepla:
  ✓ Nezměnilo se za poslední staletí
  ✓ Zralé na změnu
  ✓ Velká potřeba ukládání tepla
  ✓ Nízkonákladové běžné materiály a suroviny

## Slide 6: Rozdělení spotřeby energií v domácnostech

## Slide 7
Potřeba ukládání tepla
čas
Dostupná
energie
Kombinované, přerušované a nespolehlivé zdroje energie
čas
Energie
Řízený výdej
Uložení tepla
Kogenerace
Sluneční kolektory tepelné
Fotovoltaické panely
Tepelná čerpadla
Plynové a el. kotle
Kotle na biomasu
Odpadní teplo
Elektřina mimo špičku
…..
Topení
Teplá voda
Potřeba přesunout energii z okamžiku dostupnosti do doby potřeby
7
Oblast použití baterií Sunamp

## Slide 8: Hlavní myšlenky tepelné baterie Sunamp
Vysoká energetická hustota (Wh/l, Wh/kg)
Tavení a tuhnutí úložného materiálu se skupenskou změnou umožňuje uložit ve skupenském teple 3 až 4x více tepla, než v měrném teple tradičního vodního zásobníku. Byl vyvinuta průlomová technologie úložného materiálu stabilizující známý, laciný a netoxický materiál s fázovou změnou. Realizováno - dosažena ověřená životnost 40 000 cyklů.
Ohřívač rukou (taví se při 58° C)
Vysoké tepelné výkony (kW)
Dosažený vysoký nabíjecí výkon a vybíjecí výkon umožňující rychlé nabití a velký průtok horké výstupní vody je klíčový uživatelský požadavek. Typicky mají materiály se skupenskou změnou nízkou tepelnou vodivost. Bylo třeba vyvinut výkonný a laciný tepelný výměník, aby bylo ze zdroje tepla možno rychle nabít úložný materiál v baterii a stejně tak velmi rychle uložené teplo dostat do výstupní vody. Realizováno.
4 x vyšší energetická hustota
Srovnání úložné schopnosti (energetické hustoty) vody a materiálu Sunamp SU58
voda
Teplota

## Slide 9: Hlavní myšlenky tepelné baterie Sunamp
Energetická účinnost
Požadovány vysoká účinnost, nízká tepelná ztráta.
Dosaženo díky použití vakuových izolačních panelů navazujících na hranaté tvary vnitřních prvků baterie.
Dosažena třída (ErP A+)
Modularita, škálovatelnost a stohovatelnost
Rozsah 3 kWh až >1 MWh pro širokou škálu řešení.
Realizováno

## Slide 10: Ocenění za úspěšnou spolupráci průmyslu s univerzitou
David Oliver, PhD
Colin Pulham, Professor, Head of School
Rowan Clark, PhD
Emily Goddard, PhD Student
Kate Fisher, PhD
Scottish Knowledge Exchange Awards 2019, Powerful Partnerships Award
Andrew Bissell
CEO

## Slide 11
Rozsah teplot tepelných & chladových baterií
Chladové baterie a tepelné baterie Sunamp mohou být plněny různými materiály pro optimální přizpůsobení aplikaci
Uvedené teploty jsou teploty skupenské změny pro různé materiály.
Úložné materiály Sunamp jsou vyvinuty interním vývojem firmy a obecně se jedná o anorganické, nehořlavé materiály.
Poznámka: Materiály jsou v různém stadiu vývoje a ne všechny jsou komerčně dostupné.
0
28
T, °C
Chlazení skladů
Klimatizace
Chlazené výroby
Předehřev teplé vody
Podlahové topení
Využití odpadního tepla
Chlazené výroby
Nízkoteplotní tepelná čerpadla
Fototermické systémy
Teplá voda
Topení
Ukládání solární energie
Teplé výrobní procesy
Vysokoteplotní tepelná čerpadla
Kotle/Pece, Kogenerace
Odporové topení
-10
-21
Mražení potravin
Průmyslové chlazení
Průmyslové tepelné procesy
Využití průmyslového odpadního tepla
Dočasné ukládání tepla
Chladiče
Klimatizace
Reverzibilní tepelná čerpadla
-15
-25
-26
34
83
88
73
Komerční
Kombinované ukládání elektřiny a tepla
Organický Rankinův cycklus
Parní turbíny
-30
R&D
Solid:Solid
Solid:Solid
518
285
150 ….
Solid:Solid, Air Stable
Solid:Solid
-18
-14
-5
5
11
43
118
285
81
48
22
17
58
32
Aplikace
Typy zařízení
Topení
Dostupné na spec. objednávku pro pilotní projekty
Urychlené nasazování do výroby
V&V probíhá, materiály mohou výhledově do výroby
Chlazení
Stav vývoje a výzkumu
Materiály
Jen typy UniQ80 nebo OEM
Aktuální výrobky v plně komerčním režimu výroby
32

## Slide 12
Budoucnost ukládání energie je …
Představení 3. generace tepelných baterií Sunamp

## Slide 13
Thermino kompaktní + nízká tepelná ztráta
630mm
570mm
2,140mm
Albin Trotter ATI E-305L
UniQ eHW 12
71% úspora místa
1,057mm
575mm
365mm
 ½ 
 ½ 
Stejný objem uložené energie
½ úspora výšky a hloubky
Obdobný zásobník | Denní ztráta tepla | Roční ztráta tepla
Starší typy (10 let nasazeno) | 2.5 až 3.5 kWh | 1,095 kWh
Nejnovější špičkové typy | 1.3 kWh | 475 kWh
Sunamp Thermino 300 | 0.74 kWh | 270 kWh
Thermino 300

## Slide 14: Thermino - produktová řada
390-445*mm
591-646*mm
817-872*mm
1002-1057*mm
Klíčové výhody:
Nejvyšší účinnost na trhu, nejbližší konkurence nabízí zásobník na vodu ve třídě B
Úspora místa (70%)
Cena podobná zásobníku na vodu
ErP
A+
Model | Měřená kapacita kWh | Ekvivalentní zásobník (litry) | Tepelná ztráta (kWh/24h) | Komentář | ErP třída
Thermino 70 | 3.5 | 70 | 0.449 |  | A+
Thermino 150 | 7 | 140 | 0.649 |  | A+
Thermino 210 | 10.5 | 210 | 0.738 |  | A+
Thermino 300 | 14 | 280 | 0.809 |  | A+
UniQ Heat 80 | 90 | 1800 | 3 |  | Ne / Ne ErP
575mm
365mm
575mm
365mm
575mm
365mm
575mm
365mm
Thermino 70
Thermino 150
Thermino 210
Thermino 300
1,470mm
1,200mm
1,000mm
UniQ Heat 80
*height for models including stand-by electric heaters
Copyright Sunamp 2018
Todas las Patentes y otros Derechos de Propiedad Intelectual están Reservados
All Patent and other Intelectual Property Rights Reserved
Nejčastěji prodávaná velikost.
Nahrazuje zásobník o objemu 210l
Stohovatelné, dva pro zvětšení kapacity
Na paletách , 1.5 t
WWW.YATUN.CZ YATUN s.r.o.

## Slide 15: Flexibilita použití
PV PVT
ST
Fosilní paliva Biomasa
Kotel/ kogenerace
Sluneční energie
Vlastní spotřeba
Chlazení, topení a/nebo teplá voda
Elektřina z rozvodné sítě
Tepelné čerpadlo
Chladič/
klimatizace
Teplo z prostředí (vzduch, zemina, odpadní)
Použito dle aktuální poptávky nebo časovým tarifem
Centrální
zásobování
teplo/chlad
Topení
Chlazení

## Slide 16: Použití tepelné baterie
Tepelná baterie je lepší řešení než tradiční uzavřený zásobník na teplou vodu.
Přínosy:
Teplá voda s tlakem hlavního přívodu
Rychlé nabití
Vysoký výstupní/vybíjecí výkon
Malé rozměry, kompaktní provedení
Nízké tepelné ztráty, třída ERP A+
Nepotřebuje tlakový a teplotní ventil s drenážním potrubím
Neexistuje riziko výbuchu
Nepotřebuje drenážní potrubí pojistného ventilu
Jednoduché uložení, nízké náklady a snadná instalace
Nevyžaduje shodu pro legislativu tlakových nádob
Nevyžaduje servisní prohlídky
ErP
A+
Notes: The UniQ product line includes standard units of different size and storage capacity. They can be easily integrated to each other to achieve the required storage capacity. Our standard sizes are: UniQ 2: 2.25kWh; UniQ 3: 3.57 kWh; UniQ 6: 7.14 kWh; UniQ 9: 10.52 kWh; UniQ 12: 14.28 kWh; UniQ 30: 32.5kWh; UniQ 60: 65kWh

## Slide 17: Od materiálu k systému – již ve výrobě
Vysoký výkon
Obsahuje výkonný tepelný takže baterii lze teplem rychle nabíjet i vybíjet.
Možnost dodávat 20+ litrů teplé vody za minutu pro sprchování
Možnost rychlého zatopení při použití v otopné soustavě (komfort & efektivita)
Modularita
Tvar hranolu pro snadné stohování a seskupování
Cenově efektivní
Srovnatelná cena s zásobníkem na teplou vodu
Nižší celkové náklady (investiční+ provozní -TCO)
Mnohem nižší cena než el. akumulátory
Vysoká energetická hustota
Zachovává kompaktnost akumulačního média i při škálovatelnosti velikosti úložiště (netriviální úkol)
UniQ12
Tepelná baterie
Modulární verze
14 kWh
75 kW
prac. teplota 58°C
5-80°C
150 Wh/L

## Slide 18
Tisíce instalací s bateriemi Sunamp
150 zásobníků na teplou vodu nahrazeno tepelnými bateriemi
Inovativní umístění baterie
Použito v prestižním projektu Passivhaus –viz. Grand Designs
Menší ústřední topení s tepelnou baterií
Obecní dům s FV, 2x TČ a tepelnou baterií

## Slide 19
Spotřeba elektřiny snížena díky FV panelům
Spotřeba elektřiny snížena díky FV panelům+ Sunamp bat.
Úspora £101 (3030 Kč)
Úspora £74 (2220 Kč)
FV panely, kotel TUV+topení + Sunamp baterie
650 sad FV + kotel + baterie Sunamp

## Slide 20
Rodina Lynne
“Sousta teplé vody, teče okamžitě a opravdu teplá“.
Alec & Joan
“Ve srovnání s předchozím systémem je to mnohem lepší, více teplé vody a za méně peněz”.
John a Jayne
“ Zvyknete si, že když pustíte teplou vodu tak už neslyšíte jak se spouští kotel”.

## Slide 21
SunampPV - Teplá užitková voda z FV panelů
Osvětlení & Spotřebiče
Nadbytek el. energie se ukládá jako teplo
DC/AC inverter
Rozvaděč
Přívod stud.vody
Při poklesu teplot vody z tepelné baterie pod zvolenou hodnotu užitkové vody, je tato přesměrována jako předehřátá do kotle
Vylepšeno využití lokálně vrobené FV elektřiny.
Jedinečná vazby FV, plynového kotle + baterie
Obchází problém dimenzování jističe a měření výroby
Flexibilita: Může fungovat jako primární zdroj teplé vody
Nahrazuje fosilní paliva (plyn, nafta, LPG)
Následně testováno v > 400 domech v EastHeat
Early adopter – testovací instalace partnera Sunamp

## Slide 22
Castle Rock Edinvar: od 2015 až dodnes
Cílem bylo eliminovat velké výkyvy v teplotě vody bez velkého zásahu do systému. Vyřešeno doplněním baterie a centralizovaného řídicího systému.
Problém:
Starý systém
Nový systém (od 2015)
150 domů plně elektrických– topení + teplá voda
Velké kolísání teploty vyřešené použitím tepelné baterie

## Slide 23
Zkušební instalace 7 domů placeno DECC – stále v provozu- úspora nákladů 45-60%
V provozu 6 zim (některé baterie 1.G , některé baterie 2 a 3 Generace )
El. tarify mimo špičku (Off-peak ‘Economy 10’ nebo 2000’ (10 nebo 20 hod denně mimo špičku)
Kombinace s TČ vzduch/voda (naměřen sezónní koeficient CoP ~2.2)
Tepelná baterie zajišťuje přesun dostupného výkonu : TČ pracuje jen v nízkém tarifu, teplo je k dispozici kdykoliv
Jednoduchá dodatečná instalace – 145 pro Scottish rural Housing Association s použitím baterií UniQ
Vysokoteplotní TČ
Sunamp sestava
Topení
Teplá voda
DECC zkušební instalace: Baterie + TČ (od 2013)
Parametry
40 kWh Sunamp baterie
TČ vzduch/voda (Daikin)
Pracuje až do -25ºC

## Slide 24: Výsledky zkušební instalace DECC - TČ + tepelná baterie
Výsledky + přísnosy :
Typická úspora provozních nákladů od 45% do 57% (v cenách r. 2013)
Redukce emisí uhlíku od 17% do 36% (using 2013 emission factors, since then grid carbon ~halved)
Zopakováni pro projekt ONGO homes v 2016/2017, instalace do sklepů na uhlí + mnoho individuálních investorů
Dům -2 ložnice, dva pracující obyvatelé. Intenzivní uživatelé teplé vody , 2 koupele ráno a 2 koupele večer.
Roční úspora na topení a teplé vodě |  | 
kWh úspora | Fin. úspora | Úspora CO2
59% | 56% | 29.1%
8,404 KWh | £602.17 | 1259 KgCO2
Příkl. A – přechod z el. kotle
pro topení +TUV
Dům -3 ložnice, dva mladí pracující obyvatelé. Běžná spotřeba teplé vody a topení. Po přechodu ze systému využívajícího nočního tarifu se zvýšil komfort.
Příkl. B – přechod z el. kotle pro topení s akumualcí+TUV
RD 1 ložnice, přístavba- bungalov. Důchodce starající se o ráno děti – požadavek na ráno vyhřáte prostory- dosaženo.
Roční úspora na topení a teplé vodě |  | 
kWh saving | Bill saving | Úspora CO2
49% | 57% | Not Available
3,291 kWh | £325.91 | Not Available
Příkl. C – přechod z el.
kotle pro topení +TUV
Dům -5 ložnic, dva pracující obyvatelé, 1 dospívající, 1 návštěvník. Přechod z plynového topení.
Roční úspora na topení a teplé vodě |  | 
kWh úspora | Fin. úspora | Úspora CO2
77% | 50% | 46%
28,476 KWh | £926.77 | 3645 KgCO2
Příkl. D – přechod z plyn. kotle pro topení +TUV
Roční úspora na topení a teplé vodě |  | 
kWh saving | Fin. úspora | Úspora CO2
40% | 45% | 36%
4,921kWh | £414.78 | 1596 KgCO2

## Slide 25: Komerční rekonstrukce – Obecní dům
Cíl – odpojení od plynové přípojky – nejekologičtější obecní dům
Instalace
12kWp FV panely –původní instalace
Doplněny 2 Daikin TČ + 1 Sunamp baterie
Odstraněn plynový kotel
Nahrazený staré radiátory
Doplněno dobíjení pro elektromobil
Úspory a návratnost
Výbor sledoval úspory – odhad £3000 ročně = cca 50% ceny energií
Návratnost 10 let
Přechod na nízký el. tarif by přinesl další úspory
Přínosy
Velmi jednoduché nastavení teploty a útlumu
Velmi rychlé vytopení 185m2 prostor
Radiátory nahrazeny bez potřeby vymalování
Zlepšen tlak vody

## Slide 26: Celoelektrický dům - Grand Designs
Vysílání na Channel 4, 25th října 2017
Pasivní dům
Příkon 800 W /den
Celoelektrický RD
Bez FV nebo TČ
Tři baterie ve sklepě
Jedna baterie v kuchyni
Pro topení i teplou vodu by stačily 3 baterie ale jako rezerva pro topení a teplou vodu se použila 4. baterie

## Slide 27: Modulární dům
Velmi soběstačné, malé kompaktní jednotky
Baterie UniQ 9kWh může být umístěna pod schody
Pomáhá řešit požadavky na domy s nulovou uhlíkovou stopou
Může být kompletován ve výrobě a dodán na lokalitu
Rychlá instalace
Dlouhá životnost
Velmi nízký objem údržby
Přesun od závislosti na plynu k obnovitelným zdrojům
Cutting edge heating systems
Superior comfort and control
Delivering lower energy bills for tenants
Significant carbon reductions

## Slide 28
Produkty: komerční a průmyslové topení a vzduchotechnika
← Paletizované řešení
Až 90 kWh váží < 1.5 t
Easy to transport, deliver, install (Palletways, pallet truck, forklift)
Vyrábí se
Dostupné pro více úrovní teplot (mražení, chlazení, teplá voda, vytápění, procesní teplo)
Splňuje požadavky na doplnění do procesů(nezvyšuje objem vody v oběhu, minimální rozměry, vyšší energetická efektivita, využití odpadního tepla)
Umožňuje nové typy aplikací ( např. umělá stratifikace v minimální výšce– nelze u vody, optimalizace v systémech centrálního/ústředního topení)
Převoz tepla (MTES – Mobile Thermal Energy Storage) –v různých měřítkách a vzdálenostech , vlak, silniční, vodní doprava
Kontejnerové provedení →
1 až 2 MWh v 20-ft ISO kontejneru
Easy to transport, deliver, install
Ve finální fázi vývoje

## Slide 29
Příklad použití v průmyslovém procesu
Návratnost 5 až 8 měsíců
Kapacita baterií cca 2MWh
Použity baterie UNIQ80(58)
Předehřev vody cca 35oC
Řada továren smyčce topné vody LTHW z kogenerace
3 továrny připojené na 1 kogenerační zdroj procesního tepla. V případě překročení kapacity zdroje (kogenerace) se zapíná dodatečný naftový zdroj tepla. Úložiště minimalizuje použití dodatečného naftového zdroje.

## Slide 30
Příklad ústředního chlazení
Chlazení na 5oC
Řada komerčních budov v síti
Úložiště cca 400kWh
Používá typ UNIQ80(5)
Baterie je vychlazena chlazením mimo špičku a významným procentem přispívá chlazení budov v době špičky, čímž zvyšuje chladící výkon v síti. Malé rozměry byly velkým přínosem v husté zástavbě centra města.
Deskový výměník z ústředního chlazení

## Slide 31
Příklad ústředního topení
Linstone HA
Úspora £51 ročně, jeden uživatel
Zvýšený komfort, vyšší průtoky
Více místa v úložných prostorách
Eliminovány roční prohlídky bojlerů a odstraněny drenážní odvody
Eliminováno nebezpečí Legionelly
Předpokládaná životnost 20 let +
Redukována údržba
Nižší riziko opaření

## Slide 32
Ústřední topení – přínosy pro síť
Přínosy zapojení do sítě ústředního topení
Distribuovaná uložiště snižují špičky zátěže
Distribuovaná uložiště snižují objem čerpaných médií
Vylepšení rozložení provozu zdroj tepla – planových kogenerací nebo TČ
Snížení kapitálových nákladů omezením zátěžových špiček a díky možnosti použití potrubí menších průměrů
Snížení nákladů na provoz a údržbu snížením opotřebení čerpadel
Odstranění předávacích rozvodů/výměníků – baterie tvoří předávací jednotku
Eliminace Legionelly díky provozní teplotě 60oC a minimálnímu objemu vody
Tlak vody pro sprchování bez potřeby složitých systémů regulace tlaku
Malé rozměry pro snadné umístění do moderních bytů
Rychlá instalace a jednoduchá manipulace
Lze napájet z el. rozvodů pro poskytnutí služeb dálkového řízení poptávky (Demand Side Response ) – tepla jako služby
Snížení kapitálových nákladů infrastruktury ústředního topení, AECOM & ETI 2017

## Slide 33
Teplo jako služba
Světla & Spotřebiče
Nadvýroby z FV je uložena jako teplo
DC/AC inverter
Consumer unit
Přívod studené vody
Při poklesu teplot vody z tepelné baterie pod zvolenou hodnotu užitkové vody, je tato přesměrována jako předehřátá do kotle
Zvýšení využití energie z FV v místě výroby za elektroměrem.
Poskytuje rychlou odezvu na velký výkon pro topení i užitkovou vodu i při výkonových omezeních zdrojů napájených z el. sekce.
Vysoce spolehlivá sestava pro klid investora - protože může pracovat paralelně k plynovému kotli
Volitelný plynový kotel

## Slide 34
Chlazení– posun dostupného výkonu v čase
Zvýšení komfortu : rychlejší vychlazení (násobně rychlejší než samotná klimatizační jednotka, vyšší špičkový chladicí výkon, tepelný výkon nezávisí na dimenzování kompresoru)
Finanční a systémové přínosy využití fotovoltaiky optimalizace zátěže sítě dálkovým řízením poptávky/odběru (Demand Side Response –DSR grid balancing)
Škálovatelné z RD měřítka na průmyslové procesy
Smyčka klimatizace
Chlazená voda
DC/AC inverter
Rozvaděč
Chlazení se provozuje z FV nebo v čase nízkého tarifu pro nabití baterií chladem
Po západu slunce je chlazení stále v provozu díky chladu z baterie

## Slide 35
Děkujeme za pozornost
Dodavatel:
YATUN s.r.o. WWW.YATUN.CZ
V Olšinách 75, Praha 100 00 Czech Republic
tel: +420 222364491

## Slide 36: Sunamp - Value proposition

## Slide 37: Energy Storage Use Cases
Behind-the-meter renewable energy time shifting -managing the self-supply of intermittent solar or other energy
Time-of-use tariff arbitrage -maximizing savings from existing utility tariffs for demand charges and time-of-use rates
Energy security -protecting your facility’s energy security from grid outages
Demand charge management
Utility ancillary services (where allowed)
Demand Charge Reduction:
For C&I customers, energy storage can be utilized in response to peak electricity needs. By discharging stored energy at the “high water mark” of usage, energy storage effectively reduces an organization’s demand charges.

## Slide 38: Can go cost curve lot further than water tanks

## Slide 39
Logika akumulace
Posun spotřeby (krátkodobé ukládání- v rámci dne)
Záloha (delší uložení–několik dní)
Sezónní akumulace ( měsíce )
Logika dimenzování – investiční rozhodnutí
Posun spotřeby –vše uložené spotřebovat
Záloha část uložené energie udržovat v záloze
Notes: Posun spotřeby
Přiklad u TUV
Slunce dostupné přes den se využije večer po návratu domů jeko TUV
A zbytek zbytek na ranní dotopení + TUV aby byl zásobník přázdný pro nové nabití
Příklad u el akumulátoru + auto
většina nespotřebované el energie přes den se v noci vybije do auta aby se baterie ráno mohla začít dobíjet energií zdarma

## Slide 40: Kapacita Výkon Životnost Rozměry